ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, 2016, том 56, № 6, с. 1064–1081

УДК 519.634

Светлой памяти О.М. Белоцерковского посвящается

ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАМИНАРНО-

ТУРБУЛЕНТНОГО ОБТЕКАНИЯ ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ

ПРИ ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ ПОТОКА1)

© 2016 г.	И. В. Егоров*,**, А. В. Новиков*,***

(* 140180 Жуковский, М.о., ул. Жуковского, 1, ЦАГИ;

  - 123056 Москва, ул. 2-ая Брестская, 19/18, ИАП РАН;

- 141700 Долгопрудный, М.о., Институтский пер., 9, МФТИ)

e-mail: AndrewNovikov@yandex.ru

Поступила в редакцию 09.11.2015 г.

Предлагается метод прямого численного моделирования ламинарно-турбулентного обтека-ния тел при гиперзвуковых скоростях потока. Моделирование выполнено с помощью реше-ния полных трехмерных нестационарных уравнений Навье–Стокса. Методика расчетов, ориентированная на применение супер-ЭВМ, основана на неявных монотонных схемах ап-проксимации и модифицированном методе Ньютона–Рафсона решения нелинейных раз-ностных уравнений. С помощью данного метода исследовано развитие трехмерных возмуще-ний в пограничном слое на плоской пластине и в пристенном течении на угле сжатия при числе Маха набегающего потока M = 5.37. Наряду с характеристиками пульсаций получены распределения средних коэффициентов вязкого трения на переходном участке обтекаемой поверхности, что позволяет определить начало ламинарно-турбулентного перехода и оце-нить длину переходной области, а также определить характеристики турбулентного течения в пограничном слое. Библ. 18. Фиг. 10.

Ключевые слова: прямое численное моделирование, ламинарно-турбулентный переход, гипер-звуковые течения, пограничный слой.

DOI: 10.7868/S0044466916060120

ВВЕДЕНИЕ

Проблема расчета ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) при гиперзвуковом обтекании тел является одной из основных задач аэродинамики больших скоростей. ЛТП ведет к значи-тельному увеличению тепловых потоков и сопротивления трения летательного аппарата, влияет на эффективность работы силовой установки и органов управления. Для решения данной про-блемы необходимо глубокое понимание физических механизмов, вызывающих переход к турбу-лентности. В случае низкого уровня внешних возмущений, что типично для условий полета, процесс ЛТП содержит три основные стадии (см. [1]): восприимчивость к внешним возмущени-ям; развитие неустойчивых мод, таких как первая и вторая моды Мэка, неустойчивость попереч-ного течения и вихри Гертлера; нелинейный распад возмущений, заканчивающийся развитым турбулентным режимом обтекания. В работах академика О.М. Белоцерковского большое внима-ние уделялось возникновению и развитию турбулентности для широкого класса задач механики жидкости и газа (см. [2]).

О.М. Белоцерковский обращал внимание на то, что целостный расчет всех стадий ЛТП воз-можен только с помощью метода прямого численного моделирования (ПЧМ), в котором реша-ются полные нестационарные уравнения Навье–Стокса без каких-либо ограничений на основ-

1)Работа выполнена на базе МФТИ при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-19-00821, проведение расчет-ных исследований и анализ результатов) и РФФИ (код проекта 14-08-00793, разработка алгоритма и программ чис-ленного моделирования). Результаты работы получены с использованием вычислительных ресурсов Лаборатории математического моделирования нелинейных процессов в газовых средах МФТИ (http://flowmodellium.ru) и ООО

“Центр компетенций и обучения” (http://compcenter.org/).

1064

| ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1065 |
| --- | --- |

ное (невозмущенное ламинарное) течение и амплитуду возмущений. Кроме того, в отличие от физических экспериментов, ПЧМ дает полную информацию о поле возмущений, что позволяет выделить и детально изучить различные механизмы ЛТП. Современные методы параллельных вычислений и бурное развитие многопроцессорных систем сделали возможным выполнение та-ких численных экспериментов для гиперзвуковых пограничных слоев на простых конфигураци-ях, как пластина и конус под нулевым углом атаки (см. [3]).

В настоящей работе представлена математическая постановка задачи моделирования течений вязкого сжимаемого газа, метод численного интегрирования уравнений Навье–Стокса, приме-ры применения разработанного подхода. Численный подход основан на неявном методе конеч-ного объема второго порядка аппроксимации по пространству и времени, квазимонотонной схе-ме TVD типа Годунова, реализации метода на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного ти-па. Предлагаемый подход особенно эффективен, если система определяющих уравнений задачи имеет повышенную жесткость, например, в случаях, когда расчетная область содержит сильные пространственные неоднородности течения (такие как ударные волны и отрывные области) [4], а также при моделировании течений газа с учетом неравновесных физико-химических процес-сов (см. [5]). В [4], [5] данная методика была использована при реализации на однопроцессорных ЭВМ.

Для верификации предлагаемого метода моделирования выполнено сравнение с результата-ми из [6] прямого численного моделирования волновых пакетов, развивающихся на пластине

при числе Маха набегающего потока M∞  = 5.35. В качестве примера исследовано развитие трех-

мерных возмущений в пограничном слое на плоской пластине при M ∞ = 5.373. Аналогичные расчеты для двумерных возмущений приведены в [7]–[9].

С помощью визуализации поля трехмерных возмущений выявляются и обсуждаются особен-ности развития неустойчивости на линейной и нелинейной стадиях. Наряду с характеристиками пульсаций рассматриваются распределения средних коэффициентов вязкого трения на лами-нарном и переходном участках обтекаемой поверхности, что позволяет определить начало ЛТП

- оценить длину переходной области.

    - ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

  - рамках механики сплошной среды движение газа в общем случае описывается нестацио-нарными трехмерными уравнениями Навье–Стокса, которые служат также основой для прямо-го численного моделирования турбулентного течения.

Уравнения Навье–Стокса в произвольной криволинейной системе координат ξ,η, ζ, где x = x (ξ, η, ζ), y = y (ξ, η, ζ) , z = z (ξ, η, ζ) – декартовы координаты, записываются в дивергентной форме в виде

| ∂Q + ∂ E + ∂ G + ∂F = 0; | (1) |
| --- | --- |
| ∂ t∂ξ∂η∂ζ |  |

здесь Q – вектор консервативных зависимых переменных задачи, E , G , F – векторы потоков в криволинейной системе координат. Векторы E , G , F связаны с соответствующими векторами E c , Gc , Fc в декартовой системе координат формулами

|  | Q = J Q c , |  |  |  | ∂ξ | + G c | ∂ξ | + Fc | ∂ξ | , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E = J E c | ∂ x |  | ∂ y |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∂z |  |  |  | (2) |
|  | ∂η |  | ∂η |  | ∂η |  |  |  |  | ∂ζ |  |  | ∂ζ |  | ∂ζ |  |
|  |  | + G c |  | + Fc |  | , | F |  |  |  | + G c |  | + Fc |  | , |
| G = J E c | ∂ x |  | ∂ y |  |  |  |  | = J E c | ∂ x |  | ∂ y |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∂ z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∂z |  |

где J = ∂ ( x, y, z)∂ (ξ, η, ζ) – якобиан преобразования.

Криволинейная система координат (ξ, η, ζ) применяется для построения дискретизации на равномерной сетке. Для этого заданная произвольная расчетная сетка в декартовой системе ко-

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

= (ρ ∞V ∞ L) /μ ∞

1066	ЕГОРОВ, НОВИКОВ

ординат отображается на равномерную сетку в криволинейной системе. Декартовы компоненты векторов E c , Gc ,Fc для трехмерных уравнений Навье–Стокса имеют вид

|  | ρ |  |  |  |  | ρ u |  |  |  |  |  |  |  | ρ v |  |  |  |  |  |  |  | ρw |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρu |  |  |  |  | ρ u 2 + p + τ xx |  |  |  |  |  |  |  | ρ uv + τ xy |  |  |  |  |  |  |  | ρ wu + τ xz |  |  |  |  |
| Q c = | ρv |  |  |  | , E c = | ρ uv + τ xy |  |  |  | , G c = |  |  |  | ρ v 2 + p + τ yy |  |  |  | , Fc = |  |  |  | ρ wv + τ yz |  |  |  | , |
|  | ρw |  |  |  |  | ρ uw + τ xz |  |  |  |  |  |  |  | ρ vw + τ yz |  |  |  |  |  |  |  | ρ w 2 + p + τ zz |  |  |  |  |
|  | ρe |  |  |  |  | ρ uH + I x |  |  |  |  |  |  |  | ρ vH + I y |  |  |  |  |  |  |  | ρ wH + I z |  |  |  |  |

где ρ  – плотность газа; u, v, w – декартовы компоненты вектора скорости V ; p – давление;

| e = h − | p | + 1 | (u 2 + v 2 + w2 ) – полная энергия на единицу объема; H = h + 1 | (u 2 + v 2 + w2 ) – пол- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ2 | 2 |  |

ная энтальпия, h = c pT – статическая энтальпия; T – температура, c p – удельная теплоемкость при постоянном давлении, τ – симметричный тензор вязких напряжений, связанный с тензо-ром скоростей деформаций s линейной зависимостью. Компоненты тензора скоростей дефор-маций s для сжимаемого газа имеют вид

| s xx | = 2 | ∂ u − 2 div V , | s yy = 2 | ∂ v | − 2 div V , | s zz | = 2 | ∂w − 2 div V, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∂ x | 3 |  |  | ∂ y | 3 |  |  | ∂z3 |
|  |  | s xy | = ∂ u + ∂ v , | s xz | = ∂ u + ∂ w , | s yz = | ∂ v + ∂w , |
|  |  |  | ∂ y∂ x |  |  | ∂ z∂ x |  | ∂ z | ∂y |

а вектор теплового потока I определяется выражением

I = −λ grad(T ) + τV ,

где	и λ – коэффициенты молекулярной вязкости и теплопроводности.

Система уравнений (1) замыкается уравнением состояния и зависимостями коэффициентов переноса от температуры и давления. В настоящей работе применяется модель совершенного га-за с уравнением состояния

p = ρRT / M,

где R – универсальная газовая постоянная, M – молярный вес газа. Молекулярный коэффици-ент вязкости считается зависящим только от температуры и вычисляется согласно закону Сазер-ленда

|  | 1 + | Tμ |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μ |  |  |  |  | T |  |
|  |  | T∞ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| μ ∞ | = | T |  |  | Tμ |  | , |
|  |  |  | + |  | T∞ |  |
|  | T ∞ |  | T∞ |  |  |

где Tμ  = 110.4 K для воздуха. Число Прандтля Pr = μ c p /λ принимается постоянным.

Для численного интегрирования используется безразмерная форма уравнений Навье–Сток-са. Декартовы координаты x = xL , y = yL, z = zL отнесены к характерному линейному размеру L, время t = tL /V∞ – к характерному времени L /V∞ , компоненты вектора скорости u = uV∞ ,

v = vV∞ , w = wV∞  – к модулю вектора скорости набегающего потока V∞ , давление p =  p (ρ∞V∞2 ) –

к удвоенному скоростному напору набегающего потока, остальные газодинамические перемен-ные – к их значениям в набегающем потоке. Верхняя черта над символом означает, что данная переменная является безразмерной, символ “∞” – значение переменной в невозмущенном по-токе. При таком обезразмеривании в уравнениях Навье–Стокса появляются основные парамет-

ры подобия: γ = c p /cv – показатель адиабаты, M ∞  = V ∞ /a∞  – число Маха набегающего пото-

ка (a – скорость звука), Re ∞	– число Рейнольдса, Pr – число Прандтля. Бóльшая

часть расчетных данных приводится в безразмерных переменных, а верхняя черта для простоты опускается.

На границе расчетной области, совпадающей с твердой поверхностью, ставятся граничные условия: условия прилипания и непротекания u = 0, v = 0, w = 0; условие адиабатичности

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

| ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1067 |
| --- | --- |

(∂ T / ∂ n w = 0), или изотермичности (T = Tw = const ) обтекаемой поверхности, или какое-либо условие теплового баланса. На внешней, по отношению к поверхности тела, границе задаются условия излучения, соответствующие расходящейся волне. Эти граничные условия, записанные в инвариантах Римана, имеют вид

|  | 2a |  |  | ∂η |  |  | ∂η |  |  | ∂η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α 1 = |  |  | − u |  | + v |  | + w |  |
|  | γ − |  |  | ∂ x |  | ∂ y |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | ∂ z |
|  | α 4 | = u ∂ς + v | ∂ς + w | ∂ς , |
|  |  |  | ∂ x |  | ∂ y |  | ∂ z |  |

| = | ∂η |
| --- | --- |
|  | ∂ x |

| 1 , |  |  | α 2 = |  | p | , |  | α 3 | = u | ∂ξ + v ∂ξ + w | ∂ξ , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ρ γ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∂ x | ∂ y |  | ∂z |
| α 5 = |  | 2a |  |  |  |  | ∂η | + v | ∂η | + w | ∂η | 1 |  |  |
|  |  |  |  | + u |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
|  |  | γ − 1 |  | ∂ x |  | ∂ y |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∂ z |  |  |  |
| 2 |  | ∂η 2 |  |  |  | ∂η | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  | + |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ∂ y |  |  |  | ∂z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При этом в каждой точке границы расчетной области при η = ηmax анализируются знаки соб-ственных значений

| λ 1 |  | ∂η | + v | ∂η | + w | ∂η | 1 | − a, | λ 2 |  | ∂η | + v | ∂η | + w | ∂η | 1 | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = u | ∂ x |  | ∂ y |  |  |  |  |  | = u | ∂ x |  | ∂ y |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∂ z |  |  |  |  |  |  |  |  | ∂ z |  |  |

| λ 3 = λ 2 ,λ 4 | = λ 2 ,λ 5 |  | ∂η | + v | ∂η | + w | ∂η | 1 | + a, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | = u | ∂ x |  | ∂ y |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ∂ z |  |  |

определяющих направление распространения возмущений относительно η = const . При λ i ≤ 0 (“входная граница”) соответствующий инвариант на входной границе вычисляется по значени-

ям газодинамических переменных набегающего потока; при λ i  > 0 (“выходная граница”) ис-

пользуется линейная экстраполяция α i по значениям газодинамических переменных, соответ-ствующих внутренним точкам расчетной области.

В качестве начального приближения можно использовать условие однородного набегающего потока с последующим развитием поля течения в процессе решения нестационарной задачи. При этом по мере формирования картины поля течения шаг по времени постепенно увеличива-ется, что позволяет получить решение стационарной задачи.

2. АППРОКСИМАЦИЯ УРАВНЕНИЙ

Сформулированная выше начально-краевая задача решалась численно на основе интегро-интерполяционного метода (метода конечного объема). Его применение к уравнениям Навье– Стокса (1) позволяет получить разностные аналоги законов сохранения

|  | n +1 |  | n−1 | E | n +1 | − E | n +1 |  | G | n +1 |  | − G | n +1 |  |  | F | n +1 |  | − F | n+1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n |  |  | 1 | , j , k |  | 1 |  |  | 1 | , k |  | 1 | , k |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 3Q i , j , k − 4Q i , j , k + Qi , j ,k | + |  |  | i + |  |  | i − , j , k | + |  |  | i , j + |  |  | i , j − |  | + |  | i , j , k + | 2 | i , j ,k − | 2 | = 0, | (3) |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | hξ |  |  |  |  |  |  | hη |  |  |  |  |  |  |  | hς |  |  |  |  |
|  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где n – номер временного слоя; |  | t – величина шага по времени; i , j, k и hξ , hη , hζ – номера узлов |

и шаги по координате ξ, η, ζ соответственно.

Для монотонной разностной схемы вычисление потоков в полуцелых узлах осуществляется на основе решения задачи Римана о распаде произвольного разрыва. Математически эта задача сводится к решению нелинейной системы алгебраических уравнений. Приближенным методом решения этой задачи можно считать метод ее расщепления по обобщенным координатам и пред-ставление некоторого осредненного состояния соответствующей матрицы Якоби A (например, A = ∂ E∂Q для направления ξ, где E – конвективная составляющая соответствующего потока в

диагональном виде: A = RΛR −1, Λ – диагональная матрица, элементами которой являются шесть собственных значений матрицы A .

При аппроксимации конвективной составляющей векторов потоков E , G , F в полуцелых уз-лах использована монотонная схема типа Годунова (см. [10], [11]) и приближенный метод Роу (см. [12]) решения задачи Римана о распаде произвольного разрыва. При этом расчетные форму-

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

1068	ЕГОРОВ, НОВИКОВ

лы для векторов E , G , F аналогичны, поэтому ниже речь будет идти о векторе E . На грани ячейки (в полуцелом узле) имеем

E i +1  = 1 (E(Q L ) + E(Q R ) − B(Q LR )Λ ( ϕ(λ i )) B(Q LR )−1 ( Q R − QL )) ,

2	2

где Λ(φ(λ i )) – диагональная матрица, элементами которой являются ϕ(λ i ), λ i – собственные зна-чения оператора A = ∂ E /∂Q . B LR = B (QLR ) – матрица, столбцами которой являются правые

собственные векторы оператораA , B −LR1 = B ( QLR )−1 – матрица левых собственных векторов опе-ратора A (обратная матрица для BLR ).

При вычислении собственных значений и собственных векторов оператора  A	матрицы

Λ(ϕ(λ i )), BLR , B−LR1 определяются по значениям зависимых переменных, имеющих вид (см. [12])

| u LR = | u L | ρ L + u R ρ R | , | vLR = | v L ρ L + vR | ρ R | , |  | wLR = | w L |  | ρ L + wR ρ R | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ L + ρ R |  |  |  | ρ L + ρ R |  |  |  |  |  | ρ L + ρ R |
|  |  | H L ρ L + H R | ρ R |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| H LR = |  | ρ L + ρ R |  | , | a LR = (γ − 1) | (H LR | − | 2 | ( u LR + vLR + wLR )), |

где a – местная скорость звука.

В качестве функции ϕ(λ i ), обеспечивающей выполнение энтропийного условия для физиче-ски правильного выбора численного решения, использовалась функция

|  |  | λ |  | , |  | λ |  | > ε, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ(λ) = | 2 | + ε | 2 |  |  |  |  |
| λ |  |  |  |  | , | λ | ≤ ε, |
|  |  |  |  | 2ε |  |  |  |  |  |

где ε – параметр, отвечающий за диссипативные свойства разностной схемы (в большинстве расчетов ε = 0.1).

Для повышения порядка аппроксимации (до третьего) при интерполяции зависимых пере-менных на грань элементарной ячейки используется принцип WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatorys cheme) [13]:

| Q R = ω 0 R Q 0 R + ω1R Q 1R , |  |  | Q 0 R | = 1 ( Q i +1 + Q i ) , | Q 1R | = − 1 Q i + 2 |  |  | + 3 Qi +1, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| Q L = ω 0 L Q 0 L + ω1L Q 1L , | Q 0 L = 1 ( Q i + Q i +1 ) , | Q 1L | = − 1 Q i −1 | + 3 Qi, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| ω 0 R = |  | α 0 R | , | ω1R = |  |  | α1R |  |  | , | α 0 R = |  |  | d0 | , | α 1R = |  |  | d1 |  |  | , |
|  | α 0 R | + α 1R |  |  | α |  |  |  |  |  |  | ( ε + β 0 R )2 |  |  |  |  | ( ε + β1R )2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 R + α1R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ω 0 L = |  | α 0 L |  | , | ω1L = |  |  | α1L |  | , | α 0 L = |  |  | d0 |  | , | α 1L = |  |  | d1 |  |  | , |
|  |  | α 0 L | + α 1L |  |  |  | α |  |  |  |  | ( ε + β 0 L )2 |  |  | ( ε + β1L ) | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 L + α1L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | β 0 R = ( Q i +1 − Q i ) 2 , | β1R = ( Q i + 2 − Qi +1 )2 , |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | β 0 L = ( Q i − Q i +1 ) 2 , | β1L = ( Q i − Qi −1 )2 , |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | d | 0 | = 2 , | d = 1, ε = 10−4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При аппроксимации диффузионной составляющей векторов потоков E , G и F на грани эле-ментарной ячейки применена разностная схема типа центральных разностей второго порядка точности. Вычисление производных осуществлялось по формулам

∂U

∂ξ

= 1 ( U i +1, j , k − U i , j ,k ) , i +1, j ,k hξ

2

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

= (∂ F /∂X ) k0

|  | ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1069 |
| --- | --- | --- |
| ∂U |  | = | 1 |  | ( U i +1, j +1, k + U i , j +1, k − U i +1, j -1, k − U i , j -1,k ) , |  |
| ∂η | i +1, j ,k | 4hη |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ∂U |  | = | 1 |  | ( U i +1, j , k +1 + U i , j , k +1 − U i +1, j , k -1 − U i , j , k-1 ) ; |  |
| ∂ς | i +1, j ,k |  | 4hς |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

здесь U = ( u, v, w, p,T ) т – вектор неконсервативных («примитивных») зависимых переменных за-дачи.

Шаблон разностной схемы, на котором аппроксимируются полные уравнения Навье–Сток-са, состоит из 25 точек. Полученная полностью неявная нелинейная разностная схема, по-види-мому, является безусловно устойчивой на линейной задаче.

  - РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СЕТОЧНЫХ УРАВНЕНИЙ

- результате описанной разностной аппроксимации уравнений Навье–Стокса и соответству-ющих граничных условий на некоторой сетке интегрирование нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных сводится к решению системы нелинейных алгебраических уравнений вида

| R ( X ) = 0, | (4) |
| --- | --- |

где X – вектор искомых зависимых переменных (узловых значений газодинамических перемен-ных, включая граничные узлы расчетной сетки). Сформулированная задача эффективно реша-ется с помощью известного итерационного метода Ньютона, главным преимуществом которого является квадратичная скорость сходимости. Для решения нелинейных сеточных уравнений (4) использован модифицированный метод Ньютона–Рафсона

|  |  |  |  | X | [k +1] | = X | [k] | −1 | [ k] | ) , |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | − τ k +1D ko R (X |  |  |  |  |  |  |
| где D k0 = (∂ R /∂X ) k0 | – матрица Якоби, k , k0 – номера итераций, k 0 ≤ k, R (X [ k] ) – вектор невязки. |
| −1 | [ k ] | ) = Y | [ k] | является решением линейной системы уравнений D ko Y | [ k ] | = R (X | [ k] | ) . |
| Выражение D ko R (X |  |  |  |  |  |  |  |  |

В процессе численного решения параметр регуляризации метода Ньютона относительно началь-ного приближения τ k определялся по формуле (см. [14])

| τ k +1 | = | (Y [k ] − Y [k −1] | , Y [k] ) | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( Y [ k ] − Y [ k −1] )2 |  |

По мере сходимости итерационного процесса получаем τ k → 1, а скорость сходимости теорети-чески становится квадратичной.

Наиболее трудоемкими элементами алгоритма при реализации метода Ньютона являются ге-

нерация матрицы D k0	и последующее решение системы линейных уравнений с этой

матрицей.

Поскольку при аппроксимации уравнений в каждой из расчетных ячеек участвует лишь не-сколько соседних узлов (в пространственном случае 25 для схемы TVD), то трудоемкость генера-ции матрицы Якоби есть величина порядка O(N ), где N – число узлов сеточной задачи. Форми-рование матрицы Якоби на итерации осуществлялось при помощи процедуры конечных прира-щений вектора невязки по вектору искомых сеточных переменных. Такая методика универсальна, поскольку легко обобщается на произвольную систему сеточных уравнений с за-ранее неконкретизированным видом. Достаточно часто разностные уравнения, получаемые в результате аппроксимации дифференциальных уравнений, имеют сложный вид, и аналитиче-ское формирование матрицы Якоби становится весьма трудоемким. В частности, к такому слу-чаю приводит применение для решения уравнений Навье–Стокса монотонизированных схем. Более того, при аналитическом формировании матрицы Якоби необходимое число арифметиче-ских и логических операций на ЭВМ, вообще говоря, может быть больше, чем при численном формировании этой матрицы с помощью процедуры конечных приращений.

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

тор (∂ R /∂X ) k0

1070	ЕГОРОВ, НОВИКОВ

Объем требуемой оперативной памяти и процессорного времени, затрачиваемый на решение системы линейных алгебраических уравнений на итерации по нелинейности

(∂ R / ∂ X )k0 Y [ k ]  = R (X [ k] ) ,

существенно зависит от степени разреженности матрицы (∂ R /∂X ) k0 . При аппроксимации урав-нений Навье–Стокса по описанной в разд. 2 разностной схеме второго порядка точности опера-

имеет разреженную блочную 25-диагональную структуру, а ее элементарный блок

представляет собой плотную матрицу размера 5 × 5. Предварительные расчеты показали, что сходимость итерационного процесса по нелинейности существенно зависит от точек в шаблоне аппроксимации, используемых для конвективной составляющей, а также для прямых производ-ных диссипативной составляющей уравнений Навье–Стокса. Использование “угловых” точек в шаблоне аппроксимации для смешанных производных диссипативной составляющей оказывает слабое влияние на сходимость итераций по нелинейности. Вследствие этого, а также для сокра-щения примерно в два раза оперативной памяти и общего числа арифметических операций на

итерации по нелинейности, в операторе (∂ R /∂X ) опущены диагонали, соответствующие сме-шанным производным. В результате этого оператор (∂ R /∂X ) для пространственного случая име-ет разреженную блочную 13-ти диагональную структуру.

Решение системы линейных алгебраических уравнений, получаемых на итерации по нели-нейности, осуществляется при помощи обобщенного метода минимальных невязок GMRes (см. [14]), который в результате ряда численных экспериментов (см. [16]) признан наиболее на-дежным и быстрым.

4. РАСЧЕТНЫЕ СЕТКИ И ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ДАННЫХ

Вычисления осуществляются на структурированных многоблочных сетках. Блоки сетки должны примыкать друг к другу целыми гранями по принципу узел-в-узел.

Внутри каждого блока сетки независимо от других блоков вводится собственная криволиней-ная система координат (ξ, η, ζ) , в которой расчетная сетка является равномерной по каждому из направлений с шагами hξ , hη, hζ соответственно. При этом полагается, что криволинейные коор-

динаты меняются в пределах блока от 0 до 1. В этой криволинейной системе координат выпол-няется дискретизация (3) уравнений газовой динамики. Переход к физической декартовой си-стеме координат осуществляется согласно (2) с помощью обратных метрических коэффициен-тов ∂ξ∂x, ∂ξ∂y, ∂ξ∂z , ∂η∂x, ∂η∂y, ∂η∂z , ∂η∂z , ∂ζ∂x , ∂ζ∂y, ∂ζ∂z, которые определяются из уравнения

|  | ∂ξ ∂ξ ∂ξ |  | ∂ x ∂ x ∂x |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∂ x ∂ y ∂ z |  |  | ∂ξ ∂η ∂ζ |  | 1 0 0 |  |
|  | ∂η ∂η ∂η | × | ∂ y |  | ∂ y |  | ∂y | = 0 1 0 | . |
|  | ∂ x ∂ y ∂ z |  |  | ∂ζ ∂η ∂ζ |  |  |  |
|  | ∂ζ ∂ζ ∂ζ |  |  | ∂ z ∂ z ∂z |  | 0 0 1 |  |
|  |  |  |  | ∂ξ ∂η ∂ζ |  |  |
|  | ∂ x ∂ y ∂z |  |  |  |  |

Здесь прямые метрические коэффициенты (производные ∂ x/∂ξ , ∂ y/∂ξ, ∂ z/∂ξ , ∂ x/∂η , ∂ y/∂η, ∂ z/∂η, ∂ z/∂ξ, ∂ z/∂η, ∂ z/∂ζ) аппроксимируются конечными разностями со вторым порядком точности.

Узлы сетки внутри каждого блока имеют локальный трехмерный индекс (i, j, k) по направле-ниям сеточных линий ξ, η, ζ соответственно. Кроме того, каждому узлу присваивается сквозной “глобальный” одномерный индекс, уникальный по всем блокам расчетной сетки. Этот глобаль-ный индекс определяет номер элемента в векторе решения задачи X , а также в векторе невязки R при решении системы сеточных уравнений (4).

При выполнении дискретизации уравнений (вычисления вектора невязки) вблизи границы блока требуются значения зависимых переменных в узлах примыкающих блоков. Доступ к этим узлам осуществляется с помощью концепции теневых значений. Каждый блок предварительно расширяется на несколько сеточных поверхностей по числу точек в шаблоне дискретизации так, чтобы эти новые теневые узлы соответствовали узлам соседнего блока. Зависимые переменные

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

| ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1071 |
| --- | --- |

в теневых узлах не вычисляются в процессе решения задачи, а берутся из примыкающего блока как есть во время специальной процедуры обмена теневых значений, которая запускается перед каждой итерацией по времени. Добавленные теневые узлы считаются принадлежащими текуще-му блоку, увеличивают его размеры, и имеют свой локальный трехмерный индекс (i, j, k), но их глобальный индекс остается тем же, как у соответствующих “настоящих” узлов в примыкающем блоке. Поэтому общее количество узлов расчетной области не изменяется.

Соответствие между локальными трехмерными индексами (включая теневые узлы) и сквоз-ными глобальными для каждого блока сетки хранится в специальном списке индексов. Этот список является основой для работы процедуры обмена теневых значений.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СУПЕР-ЭВМ

Распределенные вычисления реализованы с помощью распараллеливания на уровне блоков. Во время расчета каждый процессор обрабатывает, по крайней мере, один блок, причем данные блоков (сетка и решение в узлах) хранятся каждым процессором независимо. Если количество процессоров превосходит число блоков в заданной сетке, нужно предварительно доразбить сетку на необходимое число блоков. Для хранения результатов расчетов и расчетной сетки применяет-ся формат файлов CGNS (CFD General Notation System) [17].

В случае параллельных вычислений вектор решения задачи со сквозной нумерацией элемен-тов становится распределенным, т.е. его части хранятся на различных процессорах. Поэтому должны быть распределенными вектор невязки нелинейных сеточных уравнений и матрица Якоби. Операции с такими векторами и матрицами реализованы с помощью подпрограмм из свободно распространяемого пакета PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation) [18]. Для параллельных операций PETSc использует внутри стандарт передачи сообщений MPI. В настоящем расчетном коде некоторые процедуры MPI также используются в чистом виде, но в основном все параллельные операции реализуются с помощью команд PETSc.

Дискретизация уравнений в каждом блоке осуществляется независимо каждым процессором. При этом формируется часть глобального распределенного вектора невязки. Связь между про-цессорами соответствует связи между блоками и обеспечивается концепцией теневых узлов. Процедура обмена теневыми значениями реализуется с помощью встроенных структур и функ-ций раздела “Scatter” из состава PETSc. При этом используется список соответствия глобальных сквозных индексов и локальных внутриблочных индексов, который формируется при началь-ной обработке сетки.

Формирование матрицы Якоби на итерации при решении сеточных уравнений осуществля-ется параллельным образом при помощи процедуры конечных приращений вектора невязки по вектору искомых сеточных переменных. Полученная матрица Якоби является полностью рас-пределенной. Для решения линейной системы с этой матрицей используется реализованная в PETSc параллельная версия метода обобщенных минимальных невязок GMRes (см. [15]) с пре-добуславливателем типа блочный Якоби.

Таким образом, каждый этап реализованного численного метода выполняется параллельно в каждом блоке расчетной области. Поэтому ускорение вычислений близко к идеально линейно-му, если можно пренебречь задержками на межпроцессорный обмен. Предварительные расчеты показали, что используемые параллельные процедуры PETSc экономно используют межпроцес-сорные пересылки данных так, что масштабируемость оказывается действительно хорошей.

Относительные задержки на межпроцессорный обмен можно уменьшить, увеличивая время, затрачиваемое каждым процессором на обработку своего объема данных независимо от осталь-ных. Т.е. следует увеличивать размерности сеточных блоков и/или их количество, приходящееся на один процессор.

Описанный метод реализован в пакете вычислительных программ с общим названием HSFlow (High Speed Flow).

6. ВЕРИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДА

Для верификации разработанного метода были использованы результаты работы [6], полу-ченные с помощью другого метода численного решения уравнений Навье–Стокса. В [6] приме-нены гибридные немонотонные разностные схемы четвертого и выше порядка точности. Харак-теристики набегающего потока в данной работе выбраны аналогичными работе [6], а именно

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

1072	ЕГОРОВ, НОВИКОВ

M ∞  = 5 .35, Re ∞,1  = 14.3 × 106 1/м, γ = 1.4 , Pr = 0.71, T∞∗ = 64.3163 К. В расчетах для обезразмери-

вания используется длина L = 0.1 м, тогда Re∞ = 1.43 × 106 . Эти параметры соответствуют их экспериментальным значениям на границе пограничного слоя на остром конусе, который ис-

следовался в ударной трубе при M∞  = 6.0, Re∞,1  = 11.0 × 106 1/м, T0∗ = 433.0 К.

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед со сторонами 4.5 × 0.9293 × 0.4 в безразмерных единицах по горизонтали, вертикали и поперечном направле-нии соответственно. На нижней границе области, совпадающей с поверхностью пластины, ста-вились условия прилипания. Стенка считалась изотермической с температурой Tw = 300 К (Tw = 4.664 ). На границах x = xmax (правая) и z = zmax (фронтальная) использовалась линейная экстраполяция зависимых переменных u, v, w, p и T (неотражающее граничное условие при сверхзвуковом течении). На границах x = xmin (левая) и y = ymax (верхняя) задавались условия набегающего потока. На границе z = 0 (задняя) ставилось условие симметрии. Вычисления про-ведены на ортогональной сетке размерностью 2501 × 251 × 141 узлов в продольном, вертикаль-ном и поперечном направлениях соответственно (всего 88.5 миллионов узлов). Возле обтекае-мой поверхности сетка сгущалась в вертикальном направлении так, чтобы 120 узлов попадало в пограничный слой. Для выполнения расчетов использовался высокопроизводительный вычис-лительный кластер. Было задействовано 512 процессорных ядер.

Возмущения вносились в пограничный слой через маленькое круглое отверстие на поверхно-сти пластины с помощью вынужденных пульсаций вертикальной компоненты скорости. Эти пульсации задавались нестационарным граничным условием на стенке:

|  |  |  |  | x − 0.5 | ( | x | 2 | + x | 1 ) |  | 3 |  |  |  | z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vw | = A cos 3 |  | π |  |  |  |  |  |  | cos |  |  | π |  |  | sin ( −ωt) , |
|  |  |  |  | x 2 − x1 |  |  |  |  |  | z 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | − z1 |
|  |  |  |  |  |  | x1 ≤ x ≤ x 2 , z1 ≤ z ≤ z 2 , 0 ≤ t ≤ t1, |
| где x | = 1.36 | , x | 2 | = 1.40 | , z | = −0.02 | , z | 2 | = 0.02 | , t | = 2π ω, ω = ω* L* / U ∗ – безразмерная частота. |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | ∞ |

Чтобы сформировать нелинейный режим развития возмущений, амплитуда выбиралась доста-точно большой A = 0.05 (5% от скорости набегающего потока). Указанные вид и параметры воз-мущений полностью соответствуют работе [6].

Задача решалась в два этапа. Сначала рассчитывалось стационарное невозмущенное поле те-чения. Затем вносились возмущения с помощью включения нестационарного граничного усло-вия, моделирующего генератор.

Вынужденные возмущения, введенные в пограничный слой с помощью короткого локально-го импульса, формируют трехмерный волновой пакет, который распространяется вниз по пото-ку. На фиг. 1 показано мгновенное поле возмущений давления на поверхности пластины через достаточно большое время после импульсного воздействия. Здесь и далее поле возмущений вы-числяется путем вычитания из мгновенного возмущенного поля базового стационарного поля. Видно, что волновые фронты, составляющие пакет, выпрямлены в окрестности центральной линии z = 0. Здесь начинают доминировать плоские волны, амплитуда которых растет вниз по потоку. Такое поведение находится в соответствии с линейной теорией устойчивости, согласно которой плоские волны (так называемые волны второй моды Мэка) усиливаются быстрее, чем наклонные. Кроме центральной части пакета с ярко выраженными плоскими фронтами, наблю-даются волны, бегущие впереди основного возмущения.

Для сравнения на фиг. 1 представлено также поле возмущений, полученное в [6]. Видно не только хорошее качественное соответствие результатов, но и совпадение структурных особенно-стей возмущения, а также количественное совпадение доминирующей длины волны. Таким об-разом, примененный в настоящей работе численный метод можно использовать для исследова-ния развития трехмерных возмущений в гиперзвуковых течениях.

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

z, м

0.04

0.03

0.02

0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04

| ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1073 |
| --- | --- |

(а)

1.00E‒05

7.78E‒06

5.56E‒06

3.33E‒06

1.11E‒06

‒1.11E‒06

‒3.33E‒06

‒5.56E‒06

‒7.78E‒06

‒1.00E‒05

z', м

| 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00E‒05 | (б) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.89E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.95E‒06 |  |
| 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.84E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.79E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.74E‒06 |  |
| 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.68E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.63E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.58E‒06 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.26E‒07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒5.26E‒07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒1.58E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒2.63E‒06 |  |
| 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒3.68E‒06 |  |
| 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒4.74E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒6.84E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒5.79E‒06 |  |
| 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒7.89E‒06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒8.95E‒06 |  |
| 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒1.00E‒05 |  |
| 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x, м |

Фиг. 1. Верификация расчетных программ, сравнение с [6]. Мгновенное поле возмущений давления на поверх-ности (след волнового пакета) в момент времени t = 0.174 мс, (а) – настоящая работа, (б) – работа [6].

7. ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ

ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА

В качестве примера расчета ламинарно-турбулентного перехода рассматривается гиперзвуко-вой ламинарный пограничный слой над пластиной, в который искусственно вносятся возмуще-ния с помощью периодического вдува–отсоса газа через локальный участок на стенке.

7.1. Параметры течения и расчетная область

Расчеты выполняются для гиперзвукового течения над острой плоской пластиной при числе

Маха набегающего потока M∞  = 5.373, числе Рейнольдса Re∞,1  = U ∞*ρ *∞ /μ*∞   = 17.9 × 106  1/м и

температуре T∞* = 74.194 K. Стенка изотермическая с температурой поверхности Tw* = 300 K , Tw = 4.043. Эти параметры течения полностью соответствуют работе [9], посвященной исследо-ванию угла сжатия. Координаты отнесены к характерному масштабу L = 0.3161 м (в [9] это рас-стояние от передней кромки до линии излома обтекаемой поверхности), что соответствует числу

Рейнольдса Re ∞ = 5.667 × 10 6 . Расчетная область в плоскости (x, y) показана на фиг. 2, в попе-речном направлении (z) она имеет глубину 0.2 безразмерных единиц.

Граничные условия следующие: условие прилипания u = v = w = 0 на нижней (y = ymin ) гра-нице расчетной области; условия набегающего потока u = 1, v = 0, p = 1 γ M2∞ , T = 1 на левой

( x = xmin ) и верхней ( y = ymax ) границах; линейная экстраполяция f i – 2 f i −1 + fi −2 = 0 изнутри об-ласти для зависимых переменных u, v, w, p и T на правой (x = xmax ) и фронтальной (z = zmax ) гра-ницах (“мягкие” граничные условия); условие симметрии ∂ u∂ n = ∂ v∂n = ∂ p∂ n = ∂ T ∂ n = 0,

w = 0 на задней (z = zmin ) границе.

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

1074	ЕГОРОВ, НОВИКОВ

y

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0	1	2	3	4	x

Фиг. 2. Расчетная область в плоскости ( x, y). Показаны границы блоков, на которые разбита сетка для парал-лельных вычислений. Штриховая линия отмечает границу доверительной области.

| z |  |  |  |  |  | (а) |  |  |  |  |  |  |  | β |  |  |  |  | (б) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦A¦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0E‒04 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0E‒09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0E‒04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0E‒09 |  |
| 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒1.0E‒08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5E‒09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒4.0E‒04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.7E‒10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒8.0E‒04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4E‒10 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 x | 0 | 500 | 1000 | 1500 | α |

Фиг. 3. Пространственная форма (а) и ее спектр (б) генератора сигнала.

Расчеты выполняются на ортогональной сетке с 6001 × ny × 151 узлами, где число узлов по вер-тикали ny меняется от 126 до 376 по длине расчетной области в зависимости от положения удар-

ной волны. Всего сетка содержит 251 × 106 узлов. Сетка сгущается около поверхности так, что 55% узлов лежит в пределах пограничного слоя. Размер 160 ячеек у правого края расчетной обла-сти плавно увеличивается от x = 0.0005 до x = 0.1. Эта часть расчетной области (при x > 2.917) образует “буферную” зону, решение в которой не используется для анализа, но где не-стационарные возмущения должны диссипироваться за счет сеточной вязкости. Окончательная трехмерная сетка получается размножением 2D сетки эквидистантным образом.

7.2. Генератор возмущений

Задача решается в два шага. Сначала стационарное ламинарное поле течения (основное тече-ние) вычисляется методом установления. Затем, на стационарное решение накладываются не-стационарные возмущения – постоянно действующий вдув–отсос через два отверстия на стен-ке, моделирующийся путем граничного условия на возмущение вертикального потока массы

|  |  |  | x − x |  |  |  | z | − z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q w ( x, z, t ) = (ρ v) w | = ε sin | 2π | 1 | sin | π |  | 1 | sin ( ω0t) , |
|  |  |  |  |  |  | z 2 |  |  |
|  |  |  | x 2 − x1 |  |  |  | − z1 |
| x1 ≤ x ≤ x 2 , z1 ≤ z ≤ z 2, | 0 ≤ t < ∞, |  |

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

| ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1075 |
| --- | --- |

y

|  | x |  |  | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | z |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5 |
| 0.6 | M |  |  | 3.0 |
|  | 5.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 |
|  | 5 |  |  |  |
| 0.4 | 4.8 |  | 2.0 | p |
|  | 4.6 |  |  |  |
|  | 4.2 | 1.5 |  | 0.040 |
|  | 4 |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  | 0.035 |
|  |  | 1.0 |  | 0.030 |
|  |  |  |  | 0.025 |
| 0 | 0.5 |
|  | 0 |
| 0 0.1 0.2 |  |

Фиг. 4. Стационарное ламинарное обтекание пластины. Поле чисел Маха в плоскости симметрии и поле дав-

ления на поверхности. Вертикальная плоскость при x ≈ 2.9 отмечает начало “буферной” зоны расчетной об-ласти, исключаемой из анализа, где ячейки сетки имеют увеличенные размеры для диссипации приходящих возмущений.

z

0.2

0

0.2

| 1.0 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2E 02 | 5.0E 03 0 | 5.0E 03 | 1.5E 02 p' |  |

Фиг. 5. Мгновенное поле возмущений давления на поверхности, t = 5.704. Штриховые линии отмечают грани-цы турбулентного клина, в пределах которого осуществляется усреднение.

y

0.10

0.05

0

2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	x

Фиг. 6. Мгновенная теневая картина возмущений пограничного слоя в плоскости симметрии z = 0, t = 7.3125.

где x1  = 0.0358, x2  = 0.0521 – границы области воздействия в продольном направлении (такие

же, как в [9]) с центром x0 0.044, и z 2 = − z1 = ( x 2 − x1)/4 = 4.075 × 10−3 – границы в поперечном направлении. Это дает прямоугольную область с отношением сторон, равным 2 (см. фиг. 3а). Возмущение от генератора развивается в трехмерный волновой поезд, распространяющийся вниз по потоку. Генератор расположен на относительно малом расстоянии от передней кромки так, что наведенное возмущение распространяется через области неустойчивости как первой, так и второй моды. Такой выбор также мотивирован предположением, что в естественных условиях

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

1076

ω

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

ω

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

ω

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

0

ЕГОРОВ, НОВИКОВ

| (а) x = 1.00 |  |  |  |  |  | (б) x = 1.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 2.5 |  |  | 30 |
| 2.0 |  | 25 |
| 1.5 |  |  | 20 |
| 1.0 |  | 15 |
| 0.5 |  |  | 10 |
|  |  | 5 |

| (в) x = 2.00 |  |  | (г) x = 2.25 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | A |
| 25 |  |  | 50 |
|  |  |  | 40 |
| 20 |  |  |
|  |  |  | 30 |
| 15 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |
| 10 |  |  |
|  |  |  | 10 |
| 5 |  |  |  |

0	200	400	600	800 β

(д)	x = 2.50

A

40

30

20

10

200	400	600	800 β

Фиг. 7. Спектры по частоте и поперечному волновому числу при различных x.

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

|  |  |  |  | ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1077 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 1.5 | 2.0 |  | 2.5 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cf |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.0E 03 1.0E 02 | 1.5E 02 |  |  |  |
| Cf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0030 |  |  |  |  | 1aminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0025 |  |  |  |  | RANS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DNS, avg(t, z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0020 |  |  |  |  | DNS, avg(t), z = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0

0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	x

Фиг. 8. Осредненный по времени коэффициент трения Cf на поверхности, (а) – для поля Cf в плоскости (x–z);

(б) – (laminar) – для Cf в невозмущенном течении; RANS – для Cf в двухмерном течении, посчитанном с помо-щью уравнений Навье–Стокса, осредненных по Рейнольдсу; DNS, avg(t, z) – для Cf, осредненного по времени и по размаху в пределах клина, отмеченного штриховыми линиями; DNS, avg(t), z = 0 – для Cf, осредненного по времени на линии z = 0.

наиболее эффективное возбуждение неустойчивостей пограничного слоя происходит около пе-редней кромки.

Расчеты проводятся при частоте ω 0 = ω∗0L∗/ U ∞∗ = 125, соответствующей частотному парамет-ру F0 = ω0 / Re∞ = 2.206 × 10−5, характерному для неустойчивости первой моды Мэка (см. [1]).

Рассматривается уровень воздействия: ε = 10−3, при котором возмущения первоначально разви-ваются линейным образом. Отметим, что численная ошибка стационарного решения должна быть много ниже, чем амплитуда возмущения, т.е. стационарное поле нужно вычислять с высо-кой точностью.

Пространственная форма вынужденного воздействия, а также его спектр (значения Фурье преобразования по модулю), показаны на фиг. 3, где α есть x-компонента, а β есть z-компонента волнового числа. На спектре генератора в плоскости (α, β) (см. фиг. 3б) видно, что присутствуют компоненты воздействия при β = 0 с широким спектром по α . Они могут генерировать продоль-ные вихри.

7.3. Результаты

Рассчитанное стационарное поле ламинарного обтекания пластины показано на фиг. 4. Вид-на головная ударная волна, формирующаяся на передней кромке пластины в результате вытес-няющего действия пограничного слоя. Вертикальный размер расчетной области выбирался та-ким, чтобы ударная волна не пересекала верхнюю грань, чтобы избежать взаимодействия с гра-ничным условием и возможного нефизичного отражения. На рисунке видна демпфирующая “буферная” зона расчетной области с сильно увеличенными сеточными ячейками. Решение в ней не точно и далее на рисунках она не показывается.

На фиг. 5 показано мгновенное поле возмущений безразмерного давления на поверхности пластины. Здесь и далее поле, рассчитанное в области 0 ≤ z ≤ 0.2, зеркально отражается на − 0.2 ≤ z ≤ 0 (в соответствии с условием симметрии при z = 0). Поле возмущений получено путем вычитания основного поля течения из поля в заданный момент времени.

11 ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

1078	ЕГОРОВ, НОВИКОВ

y

0.045

0.040

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0

|  |  |  |  |  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zavg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RANS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0 〈u〉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zavg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zavg |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | z = 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | z = 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.002 | 0.004 |  |  | 0.006 | 〈u'u'〉 | 0 |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.004 | 0.006 〈v'v'〉 |
|  |  |  |  |  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zavg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  | 0.006 | 〈w'w'〉 |  |  |  |  |  |  |

Фиг. 9. Вертикальные профили величин, осредненных по времени в сечении х = 2.5; avgz – профиль, осреднен-ный по размаху в пределах турбулентного клина; z = 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 – профили при соответствующих зна-чениях координаты z по размаху.

Видно, что вплоть до сечения x = 1.5 ядро возмущений имеет шахматную структуру, а по кра-ям от ядра преобладают наклонные волны. Это характерно для возмущений первой неустойчи-вой моды пограничного слоя. Также видны круглые волновые фронты малой амплитуды, рас-

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

| ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1079 |
| --- | --- |

y

0.10

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 u

0.05

0

2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85	x

z

0.15

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 u

0.10

0.05

0

0.05

0.10

    - 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85  x

  - 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 u

Y

X

Z

2.70

2.65

2.60

2.55

2.50

2.40 2.45	x

2.35

2.30

2.25

Фиг. 10. Вихревые структуры в возмущенном пограничном слое в момент времени t = 7.3125. Визуализация с помощью изоповерхности Q-критерия (Q = 100), расцвеченной по значению горизонтальной компоненты ско-рости. Вид сбоку (вверху), вид сверху (по середине), вид в перспективе (внизу).

пространяющиеся вдали от ядра волнового “поезда”. По-видимому, эти волны представляют со-бой быстрые акустические волны непрерывного спектра. Вниз по потоку от сечения x = 1.5 регулярная структура ядра возмущений начинает разрушаться, так что ниже от x = 2.25 возму-щения в центре приобретают полностью хаотический вид – начинается процесс ламинарно-тур-булентного перехода, формируется “молодой” турбулентный клин. Вид возмущений в ядре тур-булентного клина в плоскости симметрии z = 0 показан на фиг. 6 с помощью теневой картины

(лапласиан плотности ∇ 2ρ ).

Двухмерные спектры в плоскости β − ω показаны на фиг. 7 в различных сечениях по x. В се-чении х = 1.00 в возмущении преобладают наклонные волны с поперечным волновым числом β ≈ 300 и частотой ω = 125. Эти волны соответствуют неустойчивости первой моды. При х = 1.50 в спектре появляются гармоники с частотами, кратными основной ω = 125, что связано с нели-нейным взаимодействием гармоник. При х = 2.00 волны кратных частот усиливаются, а также появляется гармоника на нулевой частоте, соответствующая изменению среднего поля – погра-ничный слой начинает перестраиваться. При х > 2.25 спектр становится существенно шире, по-являются гармоники некратных частот – признак нелинейного распада.

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016	11*

1080	ЕГОРОВ, НОВИКОВ

Начало ламинарно-турбулентного перехода может быть также подтверждено значением по-верхностного коэффициента трения

| * | 1 | * * |  | ∂u | 1 | Re∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c f = τ w |  | ρ V∞ | = μ |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | ∂n w |  |  |

на стенке пластины. На фиг. 8 представлено поле коэффициента трения c f (x, z), осредненного по времени в диапазоне 5.7005 ≤ t ≤ 6.6265 безразмерных единиц. Видно, что вниз по потоку от сечения x ≈ 1.0 c f (x, z) начинает расти в продольном направлении, что характерно для процесса ламинарно-турбулентного перехода. Рост различается по размаху – в плоскости (x–z) видны по-лосчатые структуры. Также представлено распределение c f ( x), полученное при решении уравне-ний Навье–Стокса, осредненных по Рейнольдсу в двухмерной постановке, с использованием двухпараметрической модели турбулентности q − ω. Это дает оценку c f ( x) для полностью турбу-лентного пограничного слоя. Видно, что c f ( x), полученное при прямом численном моделирова-нии, приближается к турбулентному значению.

На фиг. 9 представлены пульсационные характеристики возмущенного течения в сечении х = 2.5. Здесь осреднение по времени выполнено в пределах 6.6255 ≤ t ≤ 7.3205. Видно, что профиль средней скорости качественно напоминает случай полностью турбулентного пограничного слоя (линия RANS).

Фиг. 10 показывает трехмерные вихревые структуры, в виде изоповерхностей Q-критерия, Q = 100, расцвеченных по величине горизонтальной компоненты скорости. Мелкомасштабные шпилько-образные вихри заполняют центральную часть возмущений и окружены наклонными волнами. В целом присутствуют вихри многих масштабов, что характерно для турбулентного по-граничного слоя, но наблюдается некоторая регулярная структура, т.е. течение еще не полно-стью турбулизировано.

Этот пример демонстрирует, что численный метод позволяет моделировать процесс перехода от линейной фазы вплоть до конца нелинейного распада.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан и реализован метод прямого численного моделирования нестационарных трех-мерных возмущений, приводящих к ламинарно-турбулентному переходу при гиперзвуковых скоростях потока. Моделирование выполнено с помощью решения полных трехмерных неста-ционарных уравнений Навье–Стокса. Методика численных расчетов ориентирована на приме-нение супер-ЭВМ и основана на неявных монотонных схемах аппроксимации и модифициро-ванном методе Ньютона–Рафсона для решения нелинейных разностных уравнений.

Выполнено прямое численное моделирование распространения трехмерных возмущений в пограничном слое на пластине при числе Маха набегающего потока 5.35. Возмущения вноси-лись в пограничный слой с помощью нестационарного граничного условия на вертикальную компоненту скорости, моделирующего короткий импульс через круглое отверстие. Данный им-пульс формировал трехмерный волновой пакет, распространяющийся в пограничном слое вниз по потоку. Показано, что в пакете доминируют плоские волны, соответствующие второй не-устойчивой моде Мэка. Продемонстрированы слабые нелинейные эффекты взаимодействия плоских и наклонных волн. Получено хорошее согласование с аналогичным численным иссле-дованием из [6], что подтверждает корректность используемого в настоящей работе метода и его применимость к исследованию развития трехмерных возмущений в гиперзвуковых погранич-ных слоях.

С помощью данного метода исследовано развитие трехмерных возмущений в пограничном слое на плоской пластине при числе Маха набегающего потока M = 5.37. Выявлены характер-ные структуры поля возмущений на линейной и нелинейной стадиях ламинарно-турбулентного перехода. Получено распределение среднего значения коэффициента вязкого трения на лами-нарном и переходном участках обтекаемой поверхности, что позволяет определить начало ЛТП.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Fedorov A. Transition and stability of high-speed boundary layers // Annu. Rev. Fluid Mech. 2011. V. 43. P. 79–95.

- Belotserkovskii O.M. Constructive modeling of structural turbulence and hydrodynamic instabilities. Singapore: World Scientific, 2009.

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016

| ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 1081 |
| --- | --- |

- Zhong X., Wang X. Direct numerical simulation on the receptivity, instability, and transition of hypersonic boundary layers // Annu. Rev. Fluid Mech. 2012. V. 44. P. 527–561.

- Егоров И.В., Зайцев О.Л. Об одном подходе к численному решению двумерных уравнений Навье– Стокса методом сквозного счета // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1991. Т. 31. № 2. С. 286–299.

- Егоров И.В., Иванов Д.В. Применение полностью неявных монотонных схем для моделирования плос-ких внутренних течений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1996. Т. 36. № 12. С. 91–107.

- Sivasubramanian J., Fasel H.F. Transition initiated by a localized disturbance in a hypersonic flat-plate bound-ary layer // AIAA paper. 2011. № 2011–374.

- Egorov I.V., Fedorov A.V., Soudakov V.G. Direct numerical simulation of disturbances generated by periodic suc-tion-blowing in a hypersonic boundary layer // Theor. Comput. Fluid Dyn. 2006. V. 20. № 1. P. 41–54.

- Егоров И.В., Новиков А.В., Федоров А.В. Численное моделирование стабилизации сверхзвукового от-рывного пограничного слоя пористым покрытием // ПМТФ. 2007. № 2. С. 39–47.

- Егоров И.В., Новиков А.В., Федоров А.В. Численное моделирование возмущений отрывного течения в закругленном угле сжатия // Изв. РАН. Механ. жидкости и газа. 2006. № 4. С. 39–49.

- Годунов С.К. Конечно-разностный метод численного расчета разрывных решений уравнений газовой динамики // Матем. сборник. 1959. Т. 47. С. 271–291.

- Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я., Крайко А.Н., Прокопов Г.П. Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Наука, 1976.

- Roe P.L. Approximate Reimann solvers, parameter vectors, and difference schemes // J. Comp. Phys. 1981.

  - 43. P. 357–372.

- Jiang G.S., Shu C.W. Efficient Implementation of Weighted ENO Schemes // J. Comput. Phys. 1996. № 126.

  - 202–228.

- Каримов Т.Х. О некоторых итерационных методах решения нелинейных уравнений в гильбертовом пространстве // Докл. АНСССР. 1983. Т. 269. № 5. С. 1038–1046.

- Saad Y., Shultz M.H. GMRes: a generalized minimal residual algorithm for solving non symmetric linear sys-tems // SIAM J. Scient. and Statist. Comp. 1986. V. 7. № 3. P. 856–869.

- Бабаев И.Ю., Башкин В.А., Егоров И.В. Численное решение уравнений Навье–Стокса с использовани-ем итерационных методов вариационного типа // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1994. Т. 34. № 11. С. 1693–1703.

- CFD General Notation System. – 2015 [Электронный ресурс]. – URL: http://cgns.org/ (дата обращения: 28.04.2015).

- Balay S., Brown J., Buschelman K., Gropp W.D., Kaushik D., Knepley M.G., McInnes L.C., Smith B.F., Zhang H.

PETSc Web page – 2015 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mcs.anl.gov/petsc (дата обращения: 20.09.2015).

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	том 56	№ 6	2016