Семинар по аэромеханике ЦАГИ-ИТПМ-СПбПУ-НИИ МГУ

РАЗРАБОТАННЫЕ БПЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА

В.С. Брусов (МАИ)  vsbrusow@mail.ru

В докладе сформулирована и рассмотрена задача оптимизации профиля крыла БПЛА в терминах многоцелевого подхода. Такой подход позволил естественным образом учесть многообразие эксплуатационных режимов полета и критериев оценки эффективности при создании БПЛА.

- Спортивных моделей класса F1-A и F1-А;

- БПЛА на солнечной энергии;

- БПЛА вертикального взлета и посадки самолетной схемы.

Общий вид этих аппаратов, особенности их аэродинамического проектирования и видео летных испытаний будут представлены в  ходе доклада.

При оптимизации спортивных моделей на основе многоцелевого подхода спроектированы профили крыла, обеспечивающее максимальное время полета.

Оптимизация БПЛА на солнечной энергии и БПЛА вертикального взлета и посадки заключалась выборе аэродинамической схемы и профиля крыла, обеспечивающих минимум затрат электрической энергии на выполнение целевой задачи.

При этом для выбора многокритериальных решений был использован метод ПРИНН [2,3].

Полученные результаты оптимизации созданных БПЛА и их экспериментальная проверка  показали, что использование предлагаемого автором многоцелевого подхода при аэродинамическом проектировании  БПЛА позволила улучшить их целевую эффективность.

- В.С.Брусов, В.П.Петручик «Оптимизация профиля крыла в терминах многоцелевого подхода», Семинар по аэромеханике июнь 2014.

- Известия вузов, Авиационная техника, №4, 2016, ISSN 0579-2975- c.9-16 BAK

- Brusov V.S., Piyavskii S.A. MULTI-CRITERIA ANALYSIS OF HIGH – ALTITUDE UAV CONCEPTS, RUSSIAN AERONAUTICS v.59, #4, 2016 – p, 447- 452